## Slide 1: Onderzoek Onderwaterwereld IJsselmeergebied
Flos Fleischer, John van Schie & Ruurd Noordhuis

## Slide 2
Ecologie in het IJsselmeergebied: meer dan je ziet!

## Slide 3
Onderzoek naar de onderwaterwereld
Kennis vergaren
Met als doel
Bijdragen aan het behalen van natuurdoelen:
Bijdragen aan verantwoord gebruik:
Bouwen aan een kenniscommunity want: Samen kom je verder

## Slide 4
Aanpak
Samenwerken
Samenbrengen
Innovatie motiveert ons

## Slide 5
Voorbereidingen in 2024
Stap 1 Inventarisatie van alles wat we weten.
Stap 2 Maken van de eerste kaartbeelden

## Slide 6
Inventarisatie ecologische kaarten

## Slide 7
Inspiratie project: Bodemhoogte verschilkaart 1930-2006
3D weergave diepteverdeling Zuiderzee 1930, verschilkaart met 2006 en verandering verdeling dieptezones (vervlakking).
Erosie Markermeer west, sedimentatie oost
Opvulling geulen Zuiderzee
Hans Sterk, 2010

## Slide 8
Ondiepten verdwijnen: begroeibaar areaal waterplanten
Begroeibaar areaal (KRW)
- 135 km2 (= 30% = 180 ha per jaar)
Totale bedekking waterplanten
Tot 3 m diepte,
www.waterinfo.extra

## Slide 9
Activiteiten 2025
GIS -analyse bodemvervlakking IJsselmeergebied (onderzoek)
GIS – koppeling overige ruimtelijke data, raamwerk voor overlays met bestaande data: nul situatie onderwaternatuur (interne werksessies)
Presentaties (o.a. platformdag Onderwaterwereld 25 sept. 2025)
Expert workshop Dynamische kaarten (30 oktober 2025)

## Slide 10
Recente verschilkaarten en dwarsraaien 1995 - 2025
Zuiderzee-geul 1935
Drie recente rondes dieptelodingen:
1996-2001; 2005-2011; 2018-2023
IJsselmeer:
Opvullen centrale geulen lijkt gestagneerd
John van Schie, RWS

## Slide 11
Markermeer: van vervlakking naar integrale verdieping?
Doorgaande verdieping, vooral westkant
Verondieping oostkant gestagneerd?
John van Schie, RWS

## Slide 12
Dwarsraaien Markermeer: omkering door consolidatie?
Westelijk Markermeer
nu halve meter dieper

## Slide 13
Kubering verdieping Markermeer en IJsselmeer
Markermeer | Verschil volume | Verschil in cm
2000 - 2010 | -56 milj. m3 | -11 cm
2010 - 2020 | -55 milj. m3 | -10 cm
IJsselmeer | Verschil volume | Verschil in cm
1998 - 2008 | -5 milj. m3 | -1 cm
2008 - 2019 | -90 milj. m3 | -11 cm
Markermeer:
Doorgaande verdieping met ong. 1 cm / jaar
IJsselmeer: Verdieping discontinu, vooral zuidelijk deel
John van Schie, RWS

## Slide 14
Detaillering processen verschilkaart: analyse per lodingsvak
Dieptelodingen RWS: Singlebeam lodingen om de 200 meter in vakken van 10 x 15 km.
Per jaar 3 tot 6 vakken. Randmeren in meer detail (100 meter)
Meest recente volledige lodingsronde: 2009-2020
Twee eerdere rondes jaren 1990 en jaren 2000

## Slide 15
Recente lodingen per vak: Eerste resultaten vergelijking
Verschil
ronde 2 - 1
Verschil
ronde 3 - 2
Huidige diepte
Gijs Hekkert, WUR

## Slide 16
Eerste resultaten vergelijking recente lodingen
Verschil
ronde 2 - 1
Verschil
ronde 3 - 2
Huidige diepte

## Slide 17
Volgende stap: koppeling biologische gegevens
1969
1981
1992/93
1999/2000
2006/07
2011/12
2016/17
2019/20
2024
Overzicht mosselkarteringen:
Driehoeksmossel
+ Quaggamossel
(vanaf 2007)

## Slide 18
Hoe verder in 2026?
Aanvraag PPS bij LNV medio 2026
Opties inhoudelijk:
  Detaillering putten en geulen
  Slib- en stoffenbalans
  Koppeling slibmodellering, remote sensing
  Koppeling bodemchemie, stofstromen
  Vervolgstappen ecologie: trends en vitaliteit
  Effecten peilverandering (klimaat)
  Advisering beheer en inrichting
IJmeerput

## Slide 19
Kubering putten t.b.v. slib – en stoffenbalans

## Slide 20
Lokale toepassingen, koppeling remote sensing

## Slide 21
Koppeling modeltoepassingen, stroming, stofstromen

## Slide 22
Koppeling veranderingen in dichtheid mosselen, planten
Afname mosselen,
maar toename rond Marker Wadden

## Slide 23
en vervolgens productie en vitaliteit gemeenschappen

## Slide 24
Toepassingen: Relatie met biodiversiteit, natuurdoelen
Bottom-up:
Van stofstromen en primaire productie naar voedselweb
Habitatvorming mosselblanken en vegetatie
Top-down:
Bereikbaarheid van voedsel

## Slide 25
Toepassingen: Programmatische Aanpak Grote Wateren
DYNAMIEK
WATERKWALITEIT
CONNECTIVITEIT
DIVERSITEIT

## Slide 26
Toepassingen: Deltaprogramma IJsselmeergebied, klimaat
Herijking DPIJ: Vier strategieën
Zeespiegelmonitor, Deltares

## Slide 27
Investeren in onderzoek loont in de toekomst!